黄石市市管城市桥梁2022年定期检测

采

购

文

件

采购单位：黄石市市政公用局

二○二二年九月

### 第一章 采购公告

各工程检测机构：

为了解掌握我市城市桥梁隧道运行现状，保障城市桥梁安全平稳运行，根据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》和《城市桥梁养护技术标准》，现对黄石市市管城市桥梁2022年定期检测项目进行公开采购，若贵方有兴趣参与本项目，请根据以下要求进行投标报价：

—、项目概况

1.项目名称：黄石市市管城市桥梁2022年定期检测服务

2.服务范围：黄石市26座市管桥梁常规定期检测和1座桥结构定期检测，基本信息见采购文件第三章采购需求

3.最高限价：人民币30万元

4.工期要求：采购合同签订后45个日历天内完成所有检测服务并提交最终成果。

5.服务内容：按国家、地方现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求，对服务范围内的城市桥梁进行定期检测，出具有计量认证CMA 标志的检测报告。

二、资格条件和要求

1.投标人须具有独立法人资格、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2.投标人须具备交通行政主管部门核发的公路工程桥梁隧道专项试验检测资质或公路工程试验检测综合甲级资质。

3.投标人须具备省级及以上计量行政部门颁发的CMA计量认证证书，其证书附件表中应包含混凝土结构（构件）、桥梁结构检测等参数。

3.投标人拟派项目负责人须具备交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程（桥梁专业）试验检测专业技术人员职业资格。

4.投标人近三年（2019年8月至本项目投标截止日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间以发布本公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章。

5.本项目不接受联合体投标。

三、投标报名

1.投标人须在2022年9月22日17:30前将加盖公章的报名表发送至电子邮箱：11061464@qq.com（有关格式见采购文件），未在规定期限内报名的投标人无参与投标资格。

四、开标及评标

1.投标资料的投递：本项目投标文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人。投标文件递交截止时间：2022年9月26日（星期一）下午2:30（即开标时间），逾期送达的采购响应文件不予接受。

2.开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

3.评标方法：采用综合评分法，其中商务标评分占70%，报价评分占30%，分值构成总分100分，综合评分第一名的为中标候选。

4.投标人应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如投标人由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他

1.为严格落实黄石市常态化疫情防控要求，投标人员进入开标现场前须查验行程码，外地低风险及以上地区来黄返黄人员还须提供48小时核酸阴性证明。

2.采购人联系方式：

地址：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼

联系人：张工   电话：0714-6570882，手机：18062292526

黄石市市政公用局

2022年9月15日

### 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市市政公用局 地 址：黄石市广州路21号 联 系 人：张工 联系方式：0714-6570882 |
| 2 | 项目名称 | 黄石市市管城市桥梁2022年定期检测服务 |
| 3 | 项目地点 | 黄石市 |
| 4 | 报价方式 | 价格报价，最高限价人民币30万元。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章 |
| 6 | 合同履行期限（服务期） | 45天。 |
| 7 | 投标资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 4.投标人近三年（2019年8月至本项目投标截止日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间以发布本公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章。 5、本项目的特定资格要求：1）投标人须具有独立法人资格、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）2）投标人须具备交通行政主管部门核发的公路工程桥梁隧道专项试验检测资质或公路工程试验检测综合甲级资质。3）投标人须具备省级及以上计量行政部门颁发的CMA计量认证证书，其证书附件表中应包含混凝土结构（构件）、桥梁结构检测等参数。4）投标人拟派项目负责人须具备交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程（桥梁专业）试验检测专业技术人员职业资格并在本单位执业。 |
| 8 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 11 | 投标文件的数量 | 投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成。“报价文件”“响应文件”各提供1份，须单独封装。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 按采购文件要求签字及（或）盖章。 |
| 13 | 投标报名截止时间及报名方式 | 报名截止时间：2022年9月22日17:30 报名方式：有效报名表PDF发送至电子邮箱：11061464@qq.com |
| 14 | 投标截止时间及送达地点 | 投标截止时间：2022年9月26日（星期一）下午3:00。 送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼503室。 |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年9月26日（星期一）下午3:00。 开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 16 | 质疑时间 | 本采购公告发布之日起，至开标之日后七个工作日内 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 备注 | 供应商递交响应文件必须在开标会时必须出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 |

二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按磋商文件的要求制作响应文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及响应文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和响应文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装。

2.1 “报价文件”包括“投标函”和报价清单，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。

2.2“响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印，包括以下内容：

- 营业执照（复印件）；

- 资质证书（复印件）；

- 法定代表人身份证明；授权委托书；

（4）CMA计量认证证书及其附件表（复印件）；

（5）提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的查询信用记录截图打印件（查询截图打印件应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）

（6）报价清单；

（7）拟派本项目负责人及其他人员名单及相关证书（复印件）；

（8）拟派本项目负责人及其他人员近三个月的社保缴费证明材料；

（9）投标人和项目负责人类似业绩、所获荣誉奖项等情况的证明材料（复印件）

（10）项目实施服务方案（针对本项目的采购需求，制定具体的实施服务方案）；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

- 开标评标

1.本项目采用综合评分法进行评标。

2.采购人依据《黄石市市政公用局招标和采购监督管理办法（试行）》组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。

3.采购小组对各投标人进行资格性和符合性审查，只有审查合格的投标人方能进入比价或评分阶段。

3.1 资格性审查

依据有关法律规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，采用资格评审入围办法，以确定投标人是否具备有效的资格。在资格性检查时,如有投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的，经采购小组认定，视为非实质性响应，将视为无效投标。

3.2 符合性审查

采购小组从投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查。经审查，如有以下情况之一的，属于无效投标文件：

（1）递交投标文件投标人法定代表或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（2）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的；

（4）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（5）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（6）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（7）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

3.3 采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入比价或评分阶段。

4.综合评分标准（满分100分）

采购小组根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对投标人提供的报价和响应文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：

评 分 标 准

| 项目 | 评审因素 | 得分 | 评审（分）标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总分 （30分） | 价格评分的计算方法如下： 当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值。投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.2分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。 投标价得分的计算方法： 30-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×E； E取值0.2 |
| 商务部分总分 （70分） | 企业信用 | 5分 | 企业近5年内（2017-2022）在交通运输部质监机构试验检测管理系统信用评价等级每获得一次“AA”级得0.5分，其他不得分。连续5年均为“AA”级得5分,最高得5分。（以网站截图为准）； |
|  | 企业业绩 | 15分 | 近3年内（2019年8月至今）承担过类似项目业绩，每有一项得5分，最高得15分，类似项目业绩是指合同金额20万元及以上桥梁检测类项目，需提供有效证明材料。 |
|  | 项目负责人业绩及项目团队 | 15分 | 1.项目负责人具备道桥类高级技术职称的，得5分，没有不得分； 2.项目负责人近3年内（2019年8月至今）承担过类似项目业绩，每有一项得2分，最高得6分。类似项目业绩是合同金额20万元及以上桥梁检测类项目，需提供有效证明材料。 3.项目团队中其他拟投入检测人员具有助理工程师职称和与其相对应的注册公路、市政工程执业资格（公路水运试验检测员）的，每有一人得0.5分，具有中级工程师及以上职称和与其相对应的注册公路、市政工程执业资格（公路水运试验检测师）的，每有一人得1分，项目团队其他拟投入人员最高得4分。 |
|  | 实施服务方案 | 30分 | 技术方案科学合理、内容完整全面、技术保证措施强、条理清晰、层次分明、针对性和可实施性强。方案优秀得25-30分、良得16-24分、一般得8-15分、差得0-7分。 |
|  | 服务承诺 | 5分 | 有保证按期保质保量完成任务的承诺、有保证不更换项目负责人及相关事项的承诺等，服务承诺具体、全面、合理且有明确较好的处罚措施，服务承诺好且全面的得5分，较好较全面的得3-4分，内容一般的得0-2分。 |
| 总 分 | 100分 |

说明：投标人应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

# 第三章  采购需求

一、项目名称：黄石市市管城市桥梁2022年定期检测

二、最高限价：本项目预算金额为 30 万元。

## 三、2022年城市桥梁检测清单：

| 序号 | 城市桥梁名称 | 长(m) | 宽(m) | 地理位置 | 结构类型 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青山湖人行栈桥 | 554.8 +275.6 | 东3.2/西2.6 | 黄石大道 | 简支空心板梁 | 常规定期检测 |
| 2 | 红旗商店人行天桥 | 72 | 3.6 | 黄石大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 3 | 胜阳港人行天桥 | 33.2 | 5.4 | 黄石大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 4 | 胜阳港堤闸桥 | 33 | 11 | 沿江路 | 简支空心板梁 | 常规定期检测 |
| 5 | 青山湖桥 | 27 | 25 | 湖滨西路 | 钢筋砼板拱 | 常规定期检测 |
| 6 | 青山湖人行桥 | 403 | 3 | 湖滨西路 | 简支空心板梁 | 常规定期检测 |
| 7 | 滨湖桥 | 656.76 | 9 | 湖滨中路 | 预应力混凝土+简支梁 | 常规定期检测 |
| 8 | 火车站人行天桥 | 112 | 4.3 | 颐阳路 | 简支 T 梁 | 常规定期检测 |
| 9 | 湖滨中桥 | 34 | 15 | 磁湖东路 | 箱梁桥 | 常规定期检测 |
| 10 | 碧水桥 | 40 | 20 | 杭州东路 | 钢筋砼双曲拱桥 | 常规定期检测 |
| 11 | 长虹桥 | 112 | 20 | 杭州东路 | 钢筋砼双曲拱桥 | 常规定期检测 |
| 12 | 杭州东路4#桥 | 34.4 | 20 | 杭州东路 | 钢筋砼钢架拱桥 | 常规定期检测 |
| 13 | 迎宾桥 | 30 | 20 | 湖锦路 | 钢筋砼钢架拱桥 | 常规定期检测 |
| 14 | 桂林南路引水港桥 | 30 | 20 | 桂林南路 | 钢筋砼钢架拱桥 | 常规定期检测 |
| 15 | 卧波桥 | 29 | 20 | 澄月路 | 钢筋砼板拱桥 | 常规定期检测 |
| 16 | 连心桥 | 30 | 5.3 | 连心路 | 钢筋混凝土板拱 | 常规定期检测 |
| 17 | 望月桥 | 58 | 10.2 | 情人路 | 钢筋混凝土板拱 | 常规定期检测 |
| 18 | 七星桥 | 80 | 10.2 | 情人路 | 钢筋混凝土板拱 | 常规定期检测 |
| 19 | 迎宾大道一号人行天桥 | 130 | 5.5 | 迎宾大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 20 | 迎宾大道二号人行天桥 | 131.7 | 505 | 迎宾大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 21 | 迎宾大道跨线桥 | 207 | 33 | 迎宾大道 | 预应力混凝土连续箱梁 | 常规定期检测 |
| 22 | 老虎头人行天桥 | 48.3 | 4.5 | 湖滨大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 23 | 京华路人行天桥 | 37 | 4.5 | 湖滨大道 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 24 | 天津路人行天桥 | 132 | 3.3 | 天津路 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 25 | 武汉路人行天桥 | 97.9 | 5.3 | 武汉路 | 钢箱梁 | 常规定期检测 |
| 26 | 风波港桥 | 42 | 30.5 | 河西大道 | 简支空心板梁桥 | 常规定期检测、结构定期检测 |

四、检测依据：

1.《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

2.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

3.《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）；

4.《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

5.《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）；

6.《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

8.《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；

9.《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ-T 152-2008）；

10.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）;

11.《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）;

12.其他相关的国家或行业规范与标准。

五、检测内容及技术要求

1.常规定期检测

对桥梁的外观状态进行全面（逐跨）、贴近结构物表面进行检查，进一步掌握桥梁的工作状态，至少应包括以下工作内容：

1.1桥位环境调查

调查桥梁的周围环境在桥梁运营过程中发生的变化，如河道的变迁、建设垃圾的堆放、在设计过程中估计不足而出现的桥梁局部过分冲刷,不良地质的滑坡或泥石流，人为取土或挖沙造成桥基的过分暴露或移位。

1.2桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

1.3检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

1.4检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，应标明裂缝部位。若裂缝宽度超出规范限值要求，应进行详细调查；如为后张预应力混凝土梁，应对预应力锚头进行检查；对于拼装式预应力板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

1.5检查支座工作是否正常，有无错位、破裂及脱空等情况；

1.6墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

1.7桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；

1.8桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

1.9桥梁线型测量，应按相关规范设置永久观测点，以便今后观测；

1.10填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录；

1.11检测中发现的桥梁病害应作出记录，重要病害应在现场作出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；

1.12根据桥梁外观检查情况，分别计算出桥梁的桥面系、上部结构、下部结构的BCI值以及全桥的BCI值，明确划分其技术状态等级，并结合结论给出合理处治建议。

2.结构定期检测

对风波港桥的梁体、支座、垫石、伸缩缝、墩柱等主要构件进行结构定期检测，至少应包含以下工作内容：

2.1检测混凝土的强度、碳化深度；

2.2测量裂缝宽度，选取典型裂缝测试其深度；

2.3探测混凝土保护层厚度；

2.4检测钢筋的锈蚀情况；

2.5检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁砼及表面涂装必要的局部损坏，在检测结束后负责原样恢复。

2.6静动力荷载试验

2.6.1静力荷载试验时必须有保证桥梁安全的技术措施，同时还应满足桥梁安全状态评定的要求；

2.6.2动力荷载试验应测试桥梁在动荷载作用下的动应变、动挠度、振动响应、结构冲击系数，以及桥梁的自振频率等模态参数；

2.6.3若荷载试验结果显示桥梁结构的受力不满足设计或使用要求，应进行进一步的计算分析，明确原因；

2.6.4检测单位在检测报告中需对桥梁结构使用安全进行评估，若荷载试验结果表明桥梁的承载能力或荷载等级不满足设计要求，需要降低桥梁的荷载等级使用时，应当给出限速限载或加固建议。

六、商务要求

1.服务期：成交供应商应在采购合同签订后45个日历天内完成所有检测服务并提交正式检测报告。

2.成果文件：成果文件按一桥一册单独编制，纸质成果文件一式四份，并电子文档一份。

3.投标报价包括完成本项目所需的人员工资、社会保险费、福利费、加班费、维修工具/耗材/设备费、管理费、利润、税费等所有费用。投标人在报价时充分考虑自身风险和利润成本。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.付款方式：成交供应商提交正式检测报告后，采购人按财政付款程序一次性付清。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

# 附件1

黄石市市管城市桥梁2022年定期检测服务

投标报名表

报名单位（公章）：

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 资质证书编号 |  |
| CMA计量认证证书编号 |  |
| 法定代表人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 执业证书编号 |  |
| 联系人及联系电话 |  |

附：1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

2.资质证书复印件；

3.CMA记录认证证书及范围列表复印件；

4.项目负责人执业资格证书；

5.投标报名单位应仔细阅读采购文件，不满足资格要求的视为无效报名。

附件2

# 投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以总价        的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

附件3

报价清单

| 序号 | 城市桥梁名称 | 检测内容 | 检测费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |

附件4

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:1.附法定代表人身份证复印件

附件5

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。

附件6

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：请在此表后附上类似业绩的证明原件扫描件或彩色图片（如有）。

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：